## Slide 1
参考材料：
人造天体动力学与空间态势感知导论
05-06 人造天体运动方程与二体问题积分
《航天动力学引论》第 2.1~2.3 节，附录B
《天体力学基础》第一章
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn

## Slide 2
二体问题运动方程
微分关系、展开式与平均值
根数与星历转化
无量纲化
数值积分
提纲

## Slide 3
天体力学基本模型：质点相互作用
微分方程：
  解析：首次积分（守恒量） / 奇数解
  数值：系统稳定性 / 保守系统
二体问题运动方程
N 体问题（牛顿）：
N 个质点在引力作用下的运动
N = 2：二体问题
N = 3：限制性三体问题
99%
第7节课见~
首次积分（守恒量）

## Slide 4
二体问题
二体问题运动方程
12个方程
消去后相减
相加
m 对M 的惯性加速度
质心运动方程
相对运动方程
动量守恒
牛顿第一定律
m 受到的引力
人造地球卫星
6个方程，需要6个额外的首次积分

## Slide 5
角动量守恒：面积积分（动量矩积分）
二体问题运动方程
面积速度矢量（常矢量）
  平面运动
ascending node

## Slide 6
平面内的运动：轨道积分
二体问题运动方程
开普勒第二定律

## Slide 7
平面内的运动：轨道积分
二体问题运动方程
两次变量代换
圆锥曲线（开普勒第一定律）
半通径
真近点角
双曲轨道 (书第2.4节)
椭圆：
偏近点角

## Slide 8
活力公式
二体问题运动方程
机械能 与 半长径 相关
平运动速度
开普勒第三定律
注意对不同天体 不是常数

## Slide 9
开普勒方程
  M 平近点角
  f 真近点角
  E 偏近点角
二体问题运动方程
过近心点时刻
差 ~ e
同个半球
初值
普通迭代
牛顿迭代
截断误差：1e-14

## Slide 10
6个首次积分
  面积积分：
  轨道积分：
  开普勒方程：
开普勒根数 Keplerian elements
完全定义二体问题下人造卫星绕地球的运动
二体问题运动方程
Semimajor axis
Eccentricity
Inclination
Longitude of the ascending node
Argument of periapsis / perigee
Mean anomaly (at epoch)

## Slide 11
无奇点根数
  第一类无奇点根数
  第二类无奇点根数
    避免1/cosi 因子，适用于90°倾角
二体问题运动方程

## Slide 12
正则根数（正则共轭变量）
  Delaunay变量
    摄动运动方程的共轭对称性
广义坐标、广义动量
二体问题运动方程
  适用于所有偏心率
  适用于所有偏心率和倾角

## Slide 13
重要关系式：
性质研究
  展开成 t 的函数（分项研究）
  平均化
微分关系、展开式与平均值
快变量：

## Slide 14
微分关系
微分关系、展开式与平均值
动力学关系
严格二体问题
几何关系
瞬时椭圆（吻切椭圆）
第8节课通篇可见~
第8节课仅在平均化积分时使用

## Slide 15
展开
汉森系数 (e)
微分关系、展开式与平均值
转移轨道不满足
量级估计依据
第9节课见~
展开式系数都是e的无穷级数，
收敛条件：
Laplace极限

## Slide 16
平均值：
分离：
  非周期项：
  周期项：
  在一个运动周期内的累计效果为零（对时间 t 求积分）
用途：
  长期性质研究
  增加步长
微分关系、展开式与平均值
常见函数
周期函数不等于周期项

## Slide 17
  星历计算
  轨道计算
根数与星历转化

## Slide 18
星历计算
根数与星历转化

## Slide 19
轨道计算
根数与星历转化
注意：特殊轨道的判定

## Slide 20
无量纲化作用：
  公式简化
  量级分析
一套自恰的参数系统作为标准单位
无量纲化
根数变化
方程变化

## Slide 21
一个目标位置误差1 km，另一个目标速度误差0.1 km/s，问哪个误差大？
J2000.0 到目前的赤经岁差约 0.3°，相当于多少时间偏差？
无量纲化

## Slide 22
微分方程的初值问题
离散化：
泰勒展开：
数值积分
步长
单步法
多步法
显式公式
隐式公式
（迭代求解）
欧拉公式（数值积分原理）
误差：
  截断误差
    n 阶算法，
    收敛性
  舍入误差
    计算机字长 / 右函数精度
    稳定性：舍入误差是否累积
  初值误差
    运动方程稳定性
      二体问题是运动不稳定的
右函数
Adams
Cowell
Adams-Cowell
KSG

## Slide 23
最常见的单步法：Runge-Kutta
数值积分
权重
RK矩阵
节点
用步长内若干点的右函数值的线性组合代替右函数导数
用泰勒展开式确定系数（不唯一）
右端泰勒展开
原式泰勒展开
令
计算m次右函数能获得的最高阶数N(m)
（越高阶效率越低，考虑舍入误差和初值误差，并非越高越好）

## Slide 24
变步长：Runge-Kutta-Fehlberg (RKF)
  参数组合可以自由选择
  只需多算很少几次（2次）右函数值
  得到截断误差——调整步长
数值积分
p 阶
各阶RKF方法的局部截断误差
p+1 阶
p | 5 | 6 | 7
m1 | 5 | 7 | 10
m2 | 7 | 9 | 12

## Slide 25
天体运动方程的数值积分：
  位置速度
  相对位置速度
  轨道根数
数值积分
右函数简单（计算效率高，程序简单）
包含无摄运动，变化快，步长小
r, rc 参考轨道
变化慢，步长大
需要不断初始化参考轨道（效率低 / 精度差）
无摄运动极简单
变化慢，步长大
右函数复杂（计算效率较低）
第8节课见~

## Slide 26
判断目标可见性（总成绩比例：25%）
  观测时刻UTC：2022年3月16日11时6分0.0秒 （MJD=59654.4625000）
  测站坐标：118.78°, +32.07°, 0 m
  该时刻目标在真赤道真春分点坐标系下坐标速度：
    (-915.731, 5958.096, 3050.295) km
    (-6.090202, -2.849336, 3.718672) km/s
  问题一：该时刻目标是否可见？如果当前可见，那么再过多久不可见；如果当前不可见，再过多久可见？（精确到秒）
  问题二：在本问题中，给出目标的坐标和速度值的精度的依据是什么？
实习作业三