## Slide 1
人造天体动力学与空间态势感知导论
02-03 地心坐标系统及相互转换*
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn
《航天动力学引论》第 1.2 节**
《参考坐标系及航天应用》
《球面天文学》第四章**
参考材料：
* 本节为了教学理解简化了诸多定义，具体内容需参考历史IAU决议
** 相关定义和参数已有变化

## Slide 2
提纲
地心坐标系
岁差、章动、极移
地心坐标系的相互转换

## Slide 3
参考系：描述运动
  包括：
  （1）理论和数据处理方法
  （2）数学表示（坐标系）
  （3）模型常数（通常是IERS规范）
  （4）对应的参考架：参考系的物理实现
地心坐标系

## Slide 4
地心坐标系
国际天球参考系 （International Celestial Reference System ，ICRS）
  国际天球参考架（International Celestial Reference Frame， ICRF ）
  国际天文学联合会（IAU）目前采用的天球参考系统标准
  以几乎 “恒久不动” 的河外天体作为参照物，完全独立于地球运动
  原点：太阳系质心
国际地球参考系（International Terrestrial Reference System, ITRS）
  国际地球参考架（International Terrestrial Reference Frame, ITRF）
  简单理解：用于定位观测者坐标
图：ICRF2 中射电源的分布 （来自：IERS ICRS Center）
相关坐标系：BCRS, GCRS

## Slide 5
地心坐标系 =/= 惯性系！！！（ECI）
地心赤道坐标系
  物理意义明确
  对实际的望远镜观测友好
J2000.0 历元平赤道 + 历元平春分点
  TT：2000年1月1日12h
  基于FK5 （使用银河系内的恒星）
  与ICRS非常接近但不一样
=> 将地心坐标系与ITRS建立联系
地心坐标系
www.iers.org/IERS/EN/Science/ICRS/pole_and_right_ascensions_origin.html
J2000.0 平赤道与ICRS的极点偏差在 x 方向是 ξ0，在 y 方向是 η0，
J2000.0与ICRS的经度零点差 dα0
参考架偏差矩阵

## Slide 6
地心坐标系
《航天动力学引论》P6
（见第9、15节）
过去CIO ： (Conventional International Origin) 国际协议原点，定义已弃用（不能缩写）
现在CIO缩写为： (Celestial Intermediate Origin) 天球中间零点（见后）
现在：ITRS

## Slide 7
日月（和行星）的引力作用下，北天极绕北黄极的运动
岁差、章动、极移
岁差 Precession | 章动 Nutation
平极P0 相对黄极K的运动 | 真极P相对平极P0的运动
长期变化 | 周期变化
25800年 | 主项18.6年
月球轨道面进动周期
春分点西退
历元平赤道
历元真赤道
瞬时平赤道
瞬时真赤道
平极：
  平赤道、平春分点、平赤道坐标系
真极
  真赤道、真春分点、真赤道坐标系
不同时刻：
  历元 (J2000.0)、瞬时
章动
章动
岁差

## Slide 8
岁差 Precession
  日月岁差、行星岁差
  黄道岁差（源于行星对黄道面的摄动）
  赤道岁差（源于日月和行星对非球形地球的力矩）
章动 Nutation
  黄经章动 、交角章动
  赤经章动、赤纬章动
岁差、章动、极移
这里画得不太好

## Slide 9
极移 Polar Motion
岁差、章动、极移
CIP (Celestial Intermediate Pole) 天球中间极（见后）

## Slide 10
极移：地球自转轴相对地壳的运动
  瞬时自转极在地球表面的位移
  CIP在ITRS内的极坐标（注意xy方向定义）
自由极移（Chandler摆动）最主要项
  转轴与惯量主轴不重合 (见13节课) + 非刚体
周年受迫极移（季节项）
  地表和大气层内季节性气象过程
其它高频项
  CIP的定义中以周期2d为界划分章动项和极移项——极移需要持续监测
岁差、章动、极移
CIP (Celestial Intermediate Pole) 天球中间极（见后）
发布和预报：www.iers.org、celestrak.org
见第1节课

## Slide 11
新 (IAU2006) 的转换定义
地心坐标系的相互转换
地球中间参考系
（TIRS）
岁差
极移
瞬时地球坐标系
（ITCS）
天球中间参考系
（CIRS）
天球中间极
（CIP）
瞬时天球坐标系
（ICCS）
天球中间零点
（CIO）
天球历书零点
（CEO）
地球中间零点
（TIO）
地球历书零点
（TEO）
无旋转原点
（NRO）
CIP赤道 / 瞬时真赤道
地心天球参考系
（GCRS）
国际地球参考系
（ITRS）
自转
章动

## Slide 12
。
地心坐标系的相互转换
CIP在天球坐标系的运动
CIP相对地球本体的运动
地球中间参考系
（TIRS）
岁差
极移
天球中间参考系
（CIRS）
地心天球参考系
（GCRS）
国际地球参考系
（ITRS）
自转
章动
对应
但不完全等价

## Slide 13
岁差矩阵
地心坐标系的相互转换
一阶赤经岁差：1.2812°/ jc ，赤纬岁差： 0.5567 °/ jc
J2000.0 起算儒略世纪数 (TDB，但用TT也行)
J2000.0到现在是?

## Slide 14
章动矩阵
  平黄赤交角
  黄经章动
  交角章动
  赤经章动
  赤纬章动
地心坐标系的相互转换
一阶（最大项）：Δψ = – 0.00478*sin(2.18 – 33.76*jc)
或

## Slide 15
地球自转矩阵
格林尼治平恒星时 GMST
地心坐标系的相互转换
t 儒略世纪数：UT1
真赤道平春分点的轨道坐标系
赤经岁差
赤经章动

## Slide 16
极移矩阵
  量级 < 0".5（约 20 m）
符号不能错！
顺序可忽略（有的书上先y后x）
地心坐标系的相互转换

## Slide 17
两种四次旋转实现岁差转换方法：
  基于IAU2006岁差章动参数
    保证精度
    将赤道岁差和黄道岁差分开
    方便加入章动角
  Fukushima-Williams方法：
    方便加入章动角和参考架偏差ξ0，η0，dα0
地心坐标系的相互转换

## Slide 18
图像中发现目标
求：相对我们的方位
地心坐标系的相互转换

## Slide 19
平(mean) vs 真(true/apparent)
地心坐标系的相互转换
平极 vs 真极
平赤道 vs 真赤道
平春分点 vs 真春分点
平恒星时 vs 真恒星时
平太阳时 vs 真太阳时
章动
地球公转不均匀性

## Slide 20
转换软件包
  iausofa.org
    FORTRAN
    C
  astropy in Python
地心坐标系的相互转换
检验自己的转换程序是否正确
理解细节
import numpy as np
from datetime import datetime,timedelta
from astropy.time import Time
from astropy import coordinates
from astropy.coordinates import Longitude,Latitude,Angle
import astropy.units as u
t0 = datetime.strptime('20200101120000', '%Y%m%d%H%M%S')
t1 = datetime(2023,1,1,12)
dt = timedelta(days=300)
t_all = np.arange( t0, t1, dt)
astropy_time = Time( t_all.reshape(-1,1), scale='utc’ )
lon = np.array([0,50,80,180])*u.deg
lat = np.arange(0,80,20)*u.deg
c_gcrs=coordinates.SkyCoord( frame='gcrs’, ra=lon, dec=lat)
c_tete=c_gcrs.transform_to( coordinates.TETE( obstime = astropy_time ) )

## Slide 21
坐标转换矩阵（总成绩比例：5%）
  给出 ICRS(GCRS) 到历元 UTC 2021年10月25日0时37分 ITRS 的转换矩阵（值），需包含所有中间过程的矩阵（值）、相应的模型参数以及时间变量。
实习作业二