## Slide 1
参考材料：
人造天体动力学与空间态势感知导论
04 站心坐标系和观测几何
《航天动力学引论》第 1.3~1.5 节
《球面天文学》 第二、三章
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn

## Slide 2
站心坐标系
站心坐标
观测几何
视差、大气折射与光行差
提纲

## Slide 3
站心地平坐标系（A，h）
  优点
    定义直观，便于实现
    易于直接进行观测
  缺点
    同一日标的天顶（及地平坐标）随观测者的变化而变
    地平坐标随周日运动非线性变化
站心赤道坐标系（α，δ）
  ?
站心坐标系

## Slide 4
站心地平坐标系 ρ' —> 站心赤道坐标系 ρ
站心坐标系
atan2 函数
地平坐标随周日运动非线性变化
 注意已经将 y 轴反向
极移在哪？

## Slide 5
站心赤道坐标系 ρ —> 地心赤道坐标系 r
历元站心平赤道坐标系 ρJ
站心坐标系
啥坐标系？
站址坐标
赤道式望远镜安装的北天极和地固系固联
用于目标定位结果求其空间坐标
用于由目标空间坐标求望远镜指向
第12节课见~
所以，该站心赤道坐标系的定义？

## Slide 6
站址坐标 RA（H，λ，φ）
“地平”的定义？
H 大地高
  沿法线到参考椭球面距离
  高程异常：与正高（海拔高度）之差
λ 大地经度/测地经度
  与格林尼治子午面夹角
φ 大地纬度/测地纬度/站址纬度
  参考椭球面法线与赤道面夹角
  垂线偏差：与铅垂线方向（天文纬度）之差
  区别于地心纬度（不可忽略）
站心坐标
参考椭球：地固坐标系下的旋转椭球体
扁率 ε = 1/298.257223563 （WGS84）

## Slide 7
测站位置矢量
忽略量级：
站心坐标
测地纬度
地心纬度
关系
1000 m 高度约 10-6 ，与极移相当
更精确结果可迭代求解

## Slide 8
航天器可见性条件1：视野范围内
  地平高度 h > h0（地平坐标系）
    大气消光
    天光背景
    房屋、树
    望远镜机械限制
  地心张角 θ < θ0（地心坐标系）
从几何上，测站可见区域 等价于 卫星覆盖范围
观测几何
h0：5°~15°

## Slide 9
卫星覆盖范围：已知覆盖张角极限
测站可见区域：已知高度角极限
观测几何
这套计算方式存在什么问题？
Notes: 大地纬度和地心纬度差别

## Slide 10
星下点
  大地纬度 or 地心纬度
算例：
  已知卫星行下点坐标 ，可见范围 ，求这个范围上所有点的坐标
观测几何
www.n2yo.com
www.satflare.com/track.asp?q=visual
绕地航天器
深空探测/行星科学
星下点轨迹
陨落预报

## Slide 11
方法一：球面三角
观测几何
方法二：坐标转换

## Slide 12
航天器可见性条件2：夜晚（太阳落山）
航天器可见性条件3：被照亮（不在地影）
  ψ < ψ0 或 cosψ > cosψ0
  观测相位角(通常定义)：φ （0-180°）
    影响目标亮度/可观测性（见第16节课）
光学观测特有，雷达、激光理论上不受限制
观测几何
β0：9°
日下点
地影线

## Slide 13
观测几何
目标星下点
可观测范围
晨昏线
地影区域
（在同步轨道高度）
月光干扰范围

## Slide 14
视差：
  地心视差/周日视差
    恒星：忽略不计
    太阳系天体：视差位移修正
    人造卫星：站心坐标系和地心坐标系转换
  周年视差
    1秒差距 ~ 3.26光年
视差、大气折射与光行差

## Slide 15
大气折射（蒙气差）
  光线经过大气层弯曲
平面等密度大气
视差、大气折射与光行差

## Slide 16
光行差
  产生原因：
    （1）光速有限
    （2）观测者在运动
  在运动方向产生偏差
光行差发现者Bradley基于“以太”给出的光行差解释
视差、大气折射与光行差
静止时 观测方向
（真方向）
光行时
运动方向
运动中 观测方向
（视方向）

## Slide 17
光行差
  周日光行差：
    ~0.319″
    地心到站心的转换
  周年光行差：
    光行差常数 20.49552″
  行星光行差
    考虑光到达过程中行星运动
视差、大气折射与光行差
  地心到站心的转换
向点
向点
真方向
视方向
地球运动方向
行星运动方向
“发”光时刻方向
import astropy.units as u
from astropy.time import Time
from astropy.coordinates import EarthLocation, AltAz
t = Time('J2000')
obj1 = EarthLocation(0*u.deg, 0*u.deg, height=10.*u.km)
obj2 = EarthLocation(0*u.deg, 0*u.deg, height=36000.*u.km)
home = EarthLocation(0*u.deg, 0*u.deg, height=0.*u.km)
altaz_frame = AltAz(obstime=t, location=home)
obj1.get_itrs(t).transform_to(altaz_frame).alt
Out[1]:
obj2.get_itrs(t).transform_to(altaz_frame).alt
Out[2]:
来源： Common mistakes — Astropy
任何软件包的使用必须阅读所有使用说明

## Slide 18
人造天体观测中，需不需要考虑？
  (地心)视差
  大气折射
  光行差
    周日
    周年
    光行时内目标运动
视差、大气折射与光行差
√
×
√
  低精度下可忽略
  √
  低精度下可忽略