## Slide 1
参考材料：
人造天体动力学与空间态势感知导论
09 几种主要摄动的计算及摄动解
《航天动力学引论》第 4.2~4.6 节，第 5 章
《航天器定轨理论与应用》第 7 章
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn

## Slide 2
非球形引力摄动
第三体引力摄动
光压摄动和地影方程
其他摄动加速度的计算*
  潮汐摄动
  坐标系附加摄动
  后牛顿效应
*大气摄动见第11节
提纲
提醒
本节内容是人造天体动力学的核心
本节内容特点是学完就忘
建议自行推导相关公式后再回来浏览

## Slide 3
引力位函数
  地球质量元 dM，地心位置 ρ，地心经纬度
  质点地心位置 ，到质量元位置 ，地心经纬度
展开：
非球形引力摄动
的 l 阶勒让德多项式
球面三角
伴随勒让德多项式
缔合勒让德多项式
连带勒让德多项式
关联勒让德多项式
Associated Legendre polynomials
令
格林尼治方向起量，书上记作

## Slide 4
引力位函数
非球形引力项的分类
  带谐项
  田谐项
  扇谐项
非球形引力摄动
球谐系数：形状不规则/密度不均匀
(无法直接推导，只能测量)
归一化（正规化, normalization）
（1）便于比较；（2）应用于递推公式
勒让德多项式
与经度无关
（旋转对称）
与经度有关
（非旋转对称）
（其实不需要单独分开）
中心引力
注意：该归一化与球谐函数 Ylm 的归一化不同

## Slide 5
非球形摄动势（归一化单位）
递推计算公式
非球形引力摄动
(显著）提升计算速度
提高精度
经度三角函数
(连带)勒让德多项式和其导数
归一化(连带)勒让德多项式和其导数
更多算法和区别请查阅其它参考文献

## Slide 6
主要的非球形引力项
非球形引力摄动
J2 动力学扁率
（区别于形状扁率）
J22 椭率
（反映赤道扁率）
质心 xyz 坐标
J21与极移有关的小量（~10-9）
http://icgem.gfz-potsdam.de/vis3d/tutorial
非球形摄动势（归一化单位）

## Slide 7
带谐项
非球形引力摄动
不显含 t 和 Ω
定常问题
兼容习惯表达

## Slide 8
摄动解
的计算需要考虑二阶长周期项
  其中 可由能量积分求得，a 的二阶长周期项仅与 J2 有关 （P111）
非球形引力摄动

## Slide 9
带谐项的一阶长期项
  升交点进动
  近地点进动
  和 刘林、古在由秀、库克的取值差异
非球形引力摄动
starlink 轨道面设计
太阳同步轨道设计
冻结轨道
俄罗斯通讯卫星Molniya
见第10节课
影响M 和ω 的二阶长期项（书 P99-100）

## Slide 10
带谐项的二阶长期项
非球形引力摄动
奇数项没有常数部分
没有A3

## Slide 11
带谐项的一阶长周期项
非球形引力摄动
低轨小偏心率（近圆）轨道
A4 项比 A3 项高一阶
小分母问题：无奇点根数+拟平均根数法（不扣除长周期项）

## Slide 12
田谐项
非球形引力摄动
“对称轴”
显含 t
非定常问题
积分困难
展开成 M 的三角函数
第5-6节课
倾角函数
（来自勒让德多项式展开）
汉森系数
（来自展开成平近点角过程）
递推算法
（精度、稳定性、速度）

## Slide 13
J22项摄动函数展开
非球形引力摄动
哇塞！
全是短周期项！
注意
不闭合
拉普拉斯极限
J22 椭率
（反映赤道扁率）
快变量
“对称轴”
t0 时刻 地方恒星时

## Slide 14
小分母问题——轨道共振问题
非球形引力摄动
虽然J22项全是短周期项，但同步轨道卫星受J22项的长周期影响
当 ，采用拟平均根数法构造：
12h卫星
36h卫星
24h卫星
第10节课见~

## Slide 15
第三体摄动力
摄动函数：
第三体引力摄动
与 r 无关可省略
高阶是否可忽略？
<----- 球谐函数展开
<----- 可转换成根数表达 A，B （书 P150）
问：如果第三体不是质点怎么处理？

## Slide 16
量级估计：
月球不可忽略
第三体引力摄动
低轨
7000 km
高轨
42000 km
太阳
1.5×108 km
月球
3.8×105 km
~10-1
~10-4
~10-5
~10-2
二阶量
低轨
7000 km
高轨
42000 km
太阳
3.3×105
1.5×108 km
月球
1.2×10-2
3.8×105 km
~10-5
~10-5
~10-8
~10-7

## Slide 17
一阶长周期项：
第三体引力摄动
H1, H2, H3 幅角函数
（书 P156）
不受小偏心率约束
此外还有复杂的通约问题
高轨卫星倾角普遍存在长周期振荡
第10节课见~

## Slide 18
日月位置计算：
第三体引力摄动
Python：
from astropy.time import Time
from astropy import coordinates
coordinates.get_sun( Time(t,scale='utc') )
T，d：J2000.0 起算儒略世纪数和儒略日
分析历表
数值历表：
J2000.0历元平赤道坐标系下太阳平均轨道 (精度10-3~10-4)
J2000.0历元平黄道坐标系下月球平均轨道
(精度10-2，缺少短周期项）
J2000.0历元平赤道坐标系下轨道
J2000.0历元平赤道坐标系下位置矢量
球面三角
坐标系旋转
JPL Development Ephemeris (DE)
日月、太阳系质心、地月质心、大行星的位置、速度、以及地球章动、月球天平动等参数
第一类Chebyshev多项式的系数，多项式插值的最佳一致逼近
未来建立我们自己的历表

## Slide 19
光压作用力（辐射压，(solar) radiation pressure，SRP）
光压摄动和地影方程
  镜面反射系数
  漫反射系数
  吸收系数
  non-Lambertian系数
  辐射(emissivity)系数
第13节课见~
简化：
  忽略形状和姿态，只考虑照射截面的作用力（u 方向）
  简化反射系数为 η
  忽略卫星和地球距离太阳的位置差
面质比

## Slide 20
量级估计
二阶
光压摄动和地影方程
4.56×10-6 N/m2
3.2×10-16
0.007 m2/kg (1 t & R =1.5 m 球)
109
中低轨道卫星
高轨卫星
小碎片

## Slide 21
无地影条件的摄动解：只包含短周期项和长周期项
有地影条件的摄动解的变化：
  每圈都有进出地影——无短周期项
  长周期项看作长期项处理
光压摄动和地影方程
常规操作
（书 P161-162）
?
无地影时忽略短周期项可以接受

## Slide 22
地影方程：
迭代求解 f
光压摄动和地影方程
光压的精确计算和卫星姿态有很大关系，不太适合用分析法/半分析法
圆柱形地影模型
忽略：地球扁率、半影
（A、B 见书 P150）

## Slide 23
锥形地影（本影、半影）：
光压摄动和地影方程
Source: Satellite Orbit

## Slide 24
来源：主要来自第三体引力
效果：引力位球谐系数变化
二阶固体潮（海潮小一个量级可忽略）
潮汐摄动
问：在什么坐标系下计算？
2阶Love数
（调节流体精力平衡理论模型与真实地球潮汐形变的差别）
所有prime marks：第三体
潮峰延迟角度
（潮汐形变滞后效应）
Notes: 计算的是卫星与形变处的经度差，理论上在地固系，但天球坐标系也可以，差别为岁差章动

## Slide 25
来源：赤道面摆动引起的引力位变化
  非球形引力摄动分析解采用历元平赤道面
  引力位函数在地固坐标系建立 —>（消除自转后）—> 瞬时真赤道面
一阶长周期项
坐标系附加摄动
历史原因
（应用见第15节课）

## Slide 26
自行学习
可以在相对论引力框架下找到6个首次积分
  结果不再是椭圆，不利于使用——不如当做摄动处理
三阶
后牛顿效应

## Slide 27
轨道预报（总成绩比例：25%）
初始历元T0＝2013年9月1日12时（UTC），卫星S的初始轨道根数为 a = 6800 km, e = 0.01, i = 45°, Ω = ω = M = 0°, 仅考虑地球的动力学扁率摄动（J2），完成下面的轨道预报：
（a）利用书中的 J2 项摄动分析公式，使用平均根数法预报24小时后卫星S的轨道；
（b）对摄动运动方程进行数值积分（RKF7(8)或RKF4），预报卫星S在24小时后的轨道；
（c）从量级分析角度考虑，你觉得分析法（a）和数值法（b）得到24小时预报星历之差应该在什么量级？在上面的轨道预报中，改为每隔1分钟输出一次卫星轨道即可得到卫星S在24小时内的受摄星历，试比较你实际获得的受摄星历整体差异与你的量级分析结果是否一致；
（d）试试将题中的偏心率 e 改为0，重新比较数值方法和分析方法的计算结果。
实习作业四