## Slide 1
参考材料：
人造天体动力学与空间态势感知导论
11 大气阻力摄动，大气密度模型，陨落预报
本团组学位论文
《航天动力学引论》第 5.4 节
合作贡献：汪宏波 whbpmo@ustc.edu.cn
林厚源 in 2024
linhouyuan@ustc.edu.cn

## Slide 2
大气阻力摄动
高层大气密度模型
陨落预报
提纲

## Slide 3
内容提要
大气阻力摄动
高层大气分层与性质
大气阻力与升力
摄动函数形式与难点
摄动方程分析解
大气阻力长期效应
大气阻力短期影响
高层大气密度模型
模型的分类与应用
主流模型框架、参数
大气平均静态分布
太阳活动对密度的影响
地磁爆发对密度的影响
面临挑战、发展趋势
陨落预报
应用需求
主流方法
精度水平
发展趋势
授课目的：概念的介绍，发展现状、面临挑战，为将来科研选题和实践提供知识索引

## Slide 4
一、大气阻力摄动

## Slide 5
影响低轨道空间物体的摄动因素、量级对比
一、大气阻力摄动
 | 300 km | 500 km | 700 km | 1000 km
J2 | O(10-3) | O(10-3) | O(10-3) | O(10-3)
J3, J4 | O(10-6) | O(10-6) | O(10-6) | O(10-6)
JL (L>4) | ≤O(10-7) | ≤O(10-7) | ≤O(10-7) | ≤O(10-7)
J22, J31, J33 | O(10-6)~O(10-5) | O(10-6)~O(10-5) | O(10-6)~O(10-5) | O(10-6)~O(10-5)
Jlm(l<10) | O(10-6) | O(10-6) | O(10-6) | O(10-6)
Jlm(l≥10) | ≤O(10-6) | ≤O(10-6) | ≤O(10-6) | ≤O(10-6)
月球 | O(10-8)~O(10-7) | O(10-8)~O(10-7) | O(10-8)~O(10-7) | O(10-8)~O(10-7)
太阳 | O(10-8) | O(10-8) | O(10-8) | O(10-8)
其他大行星 | ≤O(10-12) | ≤O(10-12) | ≤O(10-12) | ≤O(10-12)
大气 | O(10-6) | O(10-8)~O(10-7) | O(10-9)~O(10-8) | O(10-10)
光压 | O(10-9) | O(10-9) | O(10-9) | O(10-9)
潮汐 | O(10-8) | O(10-8) | O(10-8) | O(10-8)
在二阶精度要求下，需考虑：
1. 非球形摄动（10阶以内） 2. 大气阻力摄动（300km附近）

## Slide 6
仿真：相比于二体运动，考虑大气阻力摄动，不同高度目标轨道演化
一、大气阻力摄动
300 km 500 km 700 km
轨道预报5 d后，比较半长轴a与二体运动初始值之间的差异。
300 km ~ △a ≈ 6000 m, 900m/d
500 km ~ △a ≈ 60 m, 10m/d
700 km ~ △a ≈ 3 m, 0.5m/d

## Slide 7
大气阻力摄动
  低轨目标非引力摄动中最大的摄动项
  大气阻力摄动是耗散的，几乎是决定低轨目标轨道寿命的唯一因素
  时空变化最复杂、最不精确的摄动项
  建模困难：
    上层大气(upper atmosphere)密度不准确（分布、环境扰动）
    描述中性大气分子与物体表面相互作用的CD系数不确定
    目标形状、瞬时迎风面积（目标姿态）的不确定性
    目标质量的不确定性
大气阻力摄动

## Slide 8
大气阻力摄动
阻力系数 CD的不确定性来源：气体分子成分，表面材料，温度，形状，攻角
常见取值范围 2.0~4.0，通常取值2.2。
David A. Vallado et. al, Acta Astronautica, 2017

## Slide 9
大气阻力摄动
阻力系数 CD的不确定性来源：气体分子成分，表面材料，温度，形状，攻角
常见取值范围 2.0~4.0，通常取值2.2。
David A. Vallado et. al, Acta Astronautica, 2017
计算物理意义的阻力系数，需要
已知特定高度下的气体成分和浓度，N2, O, He, O2
需要考虑太阳辐射和地磁水平对大气分子浓度对影响
计算方法：monte carlo，gas–surface interaction models
物理意义清晰，精度优于1%
耗时长，对非合作目标和碎片不适用
大气分子浓度有误差

## Slide 10
大气阻力摄动
David A. Vallado et. al, Acta Astronautica, 2017
(i) a fixed drag coefficient
CD=2.2 被认为是自由分子流与坚硬、平坦表面撞击效果的平均近似，应用很广，但精度有限。
对于球体：2.0－2.1
(ii) a fitted drag coefficient
在定轨中作为待估参数，可以吸收模型误差，物理意义已经模糊，只能在短期内有效，长期预报不适用。

## Slide 11
大气阻力作用
  简单动量交换：单位时间 ∆t 相对速度 V 的气体分子撞击到卫星截面 S
  作用加速度
    阻力系数
    面质比
    大气运动角速度
    大气密度
大气阻力摄动
自由分子流(free molecular flow regime)，平均自由程远大于航天器尺寸
连续介质流(continuum flow)，超低空区域
取先验常数
旋转大气速度

## Slide 12
旋转大气速度分解
  考虑低轨卫星小 e，可进一步简化：
  问：大椭圆轨道 (e ~ 0.7) 怎么办？
大气阻力摄动
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 13
大气阻力摄动分解
耗散作用：轨道变小变圆
大气阻力摄动
不考虑旋转大气时为0
摄动运动方程（Gauss 型）

## Slide 14
二、高层大气密度模型

## Slide 15
大气密度的主要分布和变化规律 ——随高度的指数衰减
高层大气密度模型
E. Doornbos, 2012

## Slide 16
大气密度的主要分布和变化规律 ——随地方时的周日效应
高层大气密度模型
Wang H.B., 2023

## Slide 17
大气密度的主要分布和变化规律 ——冬夏半球季节变化（日下点驱动）
高层大气密度模型

## Slide 18
大气密度的主要分布和变化规律 ——周年、半年变化
高层大气密度模型
Emmert, 2009; Liying Qian, 2012
GRACE-A高精度实测大气密度反演得到的半年变化
半年变化的观测特征已被模型刻画，但物理机制不明

## Slide 19
大气密度的主要分布和变化规律 —— 午夜赤道区域密度异常
高层大气密度模型
Wang H.B., 2023

## Slide 20
标准大气密度模型 (只考虑高度、地方时的总体轮廓，不刻画细节）
  可用于摄动分析解
  （考虑模型误差10%，可以采用诸多近似）
高层大气密度模型
参考点平均大气密度
（查表）
密度变化范围
大气标高
（可查表）
周日峰方向
太阳赤经+~30°
主要来源：紫外辐射
（周日变化）
高度（核心参数）
改变一定密度所需变化的高度

## Slide 21
高层大气密度模型
NRLMSISE 2.0
DTM 2020
最新版模型，中国已无法公开获取
DTM 2000
DTM 2009
USA
JB2006
卫星/火箭体
阻力资料
成分温度资料
大气整体循环模型

## Slide 22
物理大气密度模型
  考虑整个大气层的扩散平衡、电离层-热层-低层大气耦合、焦耳加热、分子电离、环流运输等复杂物理过程
  机制明确，方便进行整个大气层物理图景分析
  计算耗时，不便于工程应用
高层大气密度模型
J.T. Emmert, 2015

## Slide 23
经验大气密度模型
  基于长期资料统计，刻画整体轮廓，平均静态+太阳地磁扰动
  模型简单，计算高效，方便嵌入工程软件
  Jacchia：最早的三维大气密度模型，1965, 1970, 1971, 1977, 1981
  CIRA：COSPAR International Reference Atmosphere, CIRA 72 ≈ J71;
  JB：Jacchia-Bowman 2008 (based on CIRA72)，参数延后发布
  MSIS：Mass Spectrometer and Incoherent Scatter
  DTM：Thermospheric Density Model，主要基于卫星阻力反演的大气密度
  GOST 2004 俄罗斯大气密度模型
  PMO-2000 中国，紫台，具有动态修正的潜力
高层大气密度模型
极紫外辐射
（太阳自转27天；太阳活动周期11年）
与10.7cm 射电辐射相关
81天平均值（3个周期）
地磁活动指数
three-hourly planetary geomagnetic index
three-hourly planetary amplitude index
celestrak.org/SpaceData
通常建模：卫星数据反演+参数拟合
误差~15%（内符合）

## Slide 24
主流模型精度水平
高层大气密度模型

## Slide 25
大气密度建模的挑战
高层大气密度模型
The Committee for the Assessment of U.S. Air Force’s Astrodynamics Standards,2012 report:
atmospheric drag as the largest source of uncertainty for low-perigee objects due to inaccurate knowledge of atmospheric density and improper modeling of the interaction between the atmosphere and the object.
D.A. Vallado, D. Finkleman / Acta Astronautica 95 (2014) 141–165:
no single atmospheric model is conclusively better in all applications for all satellites （没有普遍最优的模型）
Unfortunately, there is no single recipe for choosing among the numerous alternatives of models …（没有单一的方案来选择大气模型）

## Slide 26
影响大气密度的因素1- 太阳活动的11年基本周期、27天短期震荡
平静太阳表面 太阳活动区和日珥 太阳的较差自转

## Slide 27
影响大气密度的因素1-太阳活动的11年基本周期、27d短周期

## Slide 28
影响大气密度的因素1-太阳活动的11年基本周期、27d短周期
CHAMP 卫星实测大气密度与太阳活动11年周期的关系 大气密度与太阳极紫外辐射水平的关系

## Slide 29
影响大气密度的因素1-太阳活动的11年基本周期、27d短周期
更长尺度的资料: 1967-2010, 400km平均大气密度
Emmert, 2009; Liying Qian, 2012

## Slide 30
影响大气密度的因素1-太阳活动的11年基本周期、27d短周期
CHAMP 卫星实测大气密度短期变化与太阳极紫外辐射27天变化的关系 大气密度对太阳辐射变化的响应延迟

## Slide 31
影响大气密度的因素1-太阳活动的11年基本周期、27d短周期
缺乏工程实用的太阳极紫外辐射指数
地面监测的连续的太阳射电辐射流量F10.7并非对大气密度加热的极紫外辐射EUV
EUV在穿越地球大气层被吸收，地面无法检测，只能用F10.7代替
基于空间卫星测量的EUV时间跨度短，数据发布滞后，一般用于事后研究，工程应用有困难
缺乏辐射指数高精度中短期预报方法
方法：线性方法作临近预报，回归分析方法作中期预报，有较大误差（？%）
物理：太阳表面活动区监测和预警（对日观测、空间天气预报）有待进一步发展

## Slide 32
影响模型精度的因素2—太阳活动驱动地磁爆发，更短期和剧烈
太阳活动，是磁暴的直接驱动因素，是高层大气变化的主要能量源。
磁暴的产生机制
太阳风中的高能粒子从地球两极（磁极）进入大气层
在地磁场的作用下，形成赤道环电流，产生一个新磁场，叠加在地球磁场上，造成地磁场的扰动。
磁暴对高层大气的作用
高能粒子进入大气层后，对大气分子有焦耳加热效应，温度升高
高能粒子引起大气分子的再电离，低层大气分子上涌，引起成分变化。

## Slide 33: 孤立型磁暴
太阳爆发发出的高能粒子作用于地球磁层
行星际磁场IMF z方向分量，0附近，变为南向（负值）
地磁指数
1-min SYM-H 指数
1-hour Dst 指数，赤道环电流强度
地磁指数
北半球高纬度（极圈附近）地磁场 Polar Cap North
地磁指数
全球磁场扰动等级 3-hours ap
CHAMP测量的日/夜半球平均大气密度
绝对增幅 ≈70，相对增幅360%
GRACE-A测量的日/夜半球平均大气密度
绝对增幅 ≈10，相对增幅350%
1~2 d

## Slide 34: 多次爆发磁暴
太阳爆发发出的高能粒子作用于地球磁层
行星际磁场IMF z方向分量，0附近，变为南向（负值）
地磁指数
1-min SYM-H 指数
1-hour Dst 指数，赤道环电流强度
地磁指数
北半球高纬度（极圈附近）地磁场 Polar Cap North
地磁指数
全球磁场扰动等级 3-hours ap
CHAMP测量的日/夜半球平均大气密度
绝对增幅 ≈40，相对增幅250%
GRACE-A测量的日/夜半球平均大气密度
绝对增幅 ≈7，相对增幅330%
3次爆发，3个密度峰值，一一对应
6 d

## Slide 35
影响模型精度的因素1-太阳活动驱动地磁爆发

## Slide 36
影响模型精度的因素2-地磁爆发
磁暴中不同高度大气密度的涨落（2005-04-05）
磁暴中昼夜密度涨落变化（2005-08-24）

## Slide 37
影响模型精度的因素2-地磁爆发
2005-04-05 Ap=132的地磁爆发
GRACE-A 观测到密度从两极开始扰动，用波动方式传播到赤道和另一个半球 TADs

## Slide 38
影响模型精度的因素2-地磁爆发
纬度60度以上，滞后0小时
纬度30-60度，滞后1小时
纬度10-30度，滞后2小时
纬度10度以下，滞后3小时

## Slide 39
影响模型精度的因素2-地磁爆发 （模型表现）
变化量级严重低估
响应时间刻画不准

## Slide 40
陨落（再入）预报：
  中长期预报（轨道寿命）
  短期预报（陨落时刻、落点）
影响陨落预报精度的主要因素：
  轨道精度
  大气模型精度
  空间环境
  卫星姿态（面质比等）
陨落预报

## Slide 41
轨道寿命预报（中长期）
  依托轨道特性为主
    偏心率激发（高轨）
    半长径周期振荡（低轨）
  大气阻力为辅
陨落预报
Post-Mission Disposal (PMD)
25-year rule
最大偏心率 (最低近地点高度) vs 初始升交点经度 (发射时间)
不同IGSO偏心率长期演化结果（日月共振激发）

## Slide 42
临期预报（陨落时刻、落点）
陨落预报
www.space-track.org
www.satview.org
www.satflare.com

## Slide 43: 对卫星轨道的影响
影响过程：当发生太阳耀斑、日冕物质抛射CME等空间天气事件时，大量高能带电粒子进入地球热层大气和磁层，引起中性大气分子电离、焦耳加热升温和气体浓度变化（低层大气的重分子上涌），进而影响大气的总密度增大、热层风运动、TADs经向传播等，卫星受到的大气阻力会显著增大，同时伴随着不规则震荡。
轨道效应：
（1）近地点会突然加速下降，卫星轨道寿命显著减少
强太阳辐射会使得卫星轨道寿命显著下降
在需要姿态维持或小推力变轨的任务中，对卫星工作周期内的太阳活动水平的预判，影响对携带能源冗余的估计。
(Wang H.B. et al., 2009, 2014)

## Slide 44
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：2005年8月21至26日， GRACE-A
前3天地磁扰动很小，后3天发生磁暴，逐步恢复。
在地磁平静或扰动很小的情况下，大气密度总体稳定，现有模型基本可以准确刻画，轨道预报的误差（沿迹方向）较小，3天差异462m（左半区蓝色）。
发生磁暴后，真实轨道与假设无磁暴的轨道差异达6.97km（右半区红色），进一步在大气模型中考虑磁暴影响（右半区紫色），轨道差异仍然为4.06km，可见模型对磁暴中的大气密度有所刻画，但整体量级和变化细节描述仍然存在显著不足。
磁暴期间轨道预报误差是磁静期间的10~15倍。
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 45
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：2005年8月21至26日（ap=300)， GRACE-A和CHAMP两颗星，3天预报时长，沿迹方向轨道误差对比
 | 卫星平均高度 | 磁静期 | 磁暴期（模型扰动大气） | 磁暴期（模型平静大气）
CHAMP | 343km | 2335 m | 18.33 km | 32.61 km
GRACE-A | 475km | 462 m | 4.06 km | 6.97 km
CHAMP的高度更低，大气更稠密，大气阻力影响更显著。
磁暴引起大气密度扰动，对轨道预报沿迹误差影响更大。
磁暴期，大气密度模型的误差依然显著。
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 46
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：磁暴发生后，卫星近地点高度短期极速下降
用双行根数TLE提取卫星轨道半长径
CHAMP：~ 358km
磁暴前，每天下降约30m
磁暴后，1天急剧下降了150m左右
GRACE-A： ~ 476km
磁暴前，每天下降约10m
磁暴后，1天急剧下降了30m左右
对比两颗星发现
CHAMP轨道更低，下降幅度更大，但持续时间更短，GRACE-A轨道下降持续时间更长（可能说明大气密度恢复越慢）
极速下降的开始时间滞后于磁暴峰值时刻，因为大气密度抬升相对于磁暴能量注入有所延迟，轨道变化需要累积几圈才能凸显
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 47
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：一次太阳爆发引起卫星轨道的剧烈下降，相比于磁暴，太阳爆发持续时间更长，对大气密度影响更久，轨道下降更显著
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 48
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：星链卫星发射，抬升阶段发生小磁暴，导致抬升失败，坠入更低大气层烧毁
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 49
对卫星轨道的影响
大气阻力摄动
事例：星链卫星的跟踪、星座构型的保持
以接近于星链卫星典型高度340km的CHAMP为例，不考虑小推力情形下。
磁静期间，3天轨道预报沿迹误差最大值仅为239m
发生ap=94的中等磁暴后
模拟扰动大气，沿迹最大误差为7.46km
假设平静大气，沿迹最大误差为18.08km
对星链卫星的跟踪识别、星座构型保持影响显著。
Notes: 1. 大椭圆近地段theta也接近90；2. 大椭圆不适合构造摄动解（无法平均化）

## Slide 50: 对卫星轨道的影响
轨道效应：
（2）轨道预报误差增大，影响精密定位、空间碎片碰撞预警、交会对接等空间任务规划
（3）地面测控系统对批量卫星跟踪失败，需要重新捕获
太阳平静
2010.02.03
F107=75
太阳爆发
2014.10.23
F107=216
(Wang H.B. et al., 2016)