## Slide 1
人造天体动力学与空间态势感知
15 空间目标编目与空间碎片环境模型
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn
《人造卫星与空间碎片的轨道和探测》第7章
《空间碎片——模型与风险分析》
参考材料：

## Slide 2
编目概念和基本流程
空间目标编目数据
轨道识别和弧段关联
空间碎片环境模型
提纲

## Slide 3
编目：按照一定的标准和规则，对某范围内信息资源每种实体的外部特征和内容特征进行分析、选择、描述，并予以记录成为款目，继而将款目按一定顺序组织成为目录（Catalogue）或书目（Bibliography）的过程
空间目标编目：
  数据包含：
    基本信息：编号、名称、类型、国别、发射日期、发射场、陨落日期
    轨道信息：轨道根数、轨道协方差、预报模型
    特征信息：有效载荷、是否工作、外形结构、RCS、光学特征、面质比、轨控、姿控
  编目数据更新
    编目轨道更新
    新的发射
    已有目标的轨道异常变化（变轨、陨落、解体）
编目概念和基本流程

## Slide 4
编目概念和基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
数量
资源
精度
一定编目精度情况下，怎样充分利用探测资源，最大化编目数量
一定编目数量和精度情况下，怎样最小化资源的使用
一定编目数量，怎样充分利用探测资源，最大化编目精度
约束优化问题，三者相互耦合。如何确定：评价函数 & 目标函数

## Slide 5
编目概念和基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
跟踪 / 搜索
拍摄（曝光）
图像（或其它原始数据）存储
图像预处理
天体测量
动目标检测
航迹关联

## Slide 6
编目概念和基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
目标轨道识别
轨道改进
识别成功的航迹
编目更新
编目轨道
航迹数据
编目轨道
UCT关联
识别不成功的航迹
目标比对
新目标轨道
编目轨道
(Uncorrelated target / tracklet)
编目定轨：
  观测数据+力学模型+最小二乘
  需要保证更新根数的成功率
  更注重初轨计算、数据关联

## Slide 7
NORAD网站使用（当前最完备、最开放）（实时性？精确性？）
  www.space-track.org
  数据格式：TLE、OMM、GP
  API的使用
空间目标编目数据
https://public.ccsds.org/Pubs/502x0b3e1.pdf
Two-Line Element sets

## Slide 8
空间目标编目数据

## Slide 9
SGP4模型
  celestrak.org/publications/AIAA/2006-6753/ 文档、PPT
    发展历程
    主要摄动因素
    代码（C++, C#, FORTRAN, Java, MATLAB, Pascal）
  上面什么也不知道并不影响使用。但必须要知道的：
    根数类型：平根数（必须使用SGP4模型得到瞬时根数）
      注意：Mean motion项不是零阶项
    坐标系（下页）
空间目标编目数据
古在由秀根数（书 P99-100）

## Slide 10
对于分析法：
  历元平赤道：岁差章动导致地球赤道面在空间摆动，引起地球引力场位函数的变化（坐标系附加摄动）
  瞬时真赤道：地球引力场位函数基本不变，但运动坐标系需增加一项惯性力
TEME (True Equator Mean Equinox) 轨道坐标系 / 混合坐标系
    轨道计算：更接近惯性系
    引力场计算：更接近轨道计算时刻赤道
  历元平春分点：赤经岁差 μ + 赤经章动 Δμ
  瞬时平春分点：赤经章动 Δμ （SGP4）
空间目标编目数据
现在看来：完全没必要

## Slide 11
SGP4-XP (eXtended Perturbations)
  amostech.com/TechnicalPapers/2022/Astrodynamics/Payne_2.pdf
    更精确的日月引力模型
    更通用的地球非球形摄动共振效应
    针对高面值比卫星的光压模型
    地月轨道改进
    LEO更精确的引力场和大气模型
空间目标编目数据

## Slide 12
Python包
  （个人推荐）
NOTE: There are over 154 million ELSETs in the database. You are strongly advised to limit your API queries by OBJECT_NUMBER / NORAD_CAT_ID AND an epoch range such as ">now-30" to avoid "Query range out of bounds" errors.
空间目标编目数据
import spacetrack
st = spacetrack.SpaceTrackClient(identity=‘******', password=‘******')
ELSETs _1 = st.gp(iter_lines=True, epoch='>now-30', period=spacetrack.operators.inclusive_range(128, 10000), format='tle')
ELSETs_2 = st.gp(iter_lines=False, epoch='>now-30', period=spacetrack.operators.inclusive_range(128, 10000))
pypi.org/project/spacetrack/
from astropy.time import Time
from sgp4.api import Satrec,SatrecArray,SGP4_ERRORS
satellite = SatrecArray([Satrec.twoline2rv(tle1,tle2) for tle1,tle2 in zip(tles1,tles2)])
tjd1=Time(t_all_sats).jd1
tjd2=Time(t_all_sats).jd2
error_code, sat_r, sat_v = satellite.sgp4(tjd1, tjd2) # in km and km/s
teme_p = coordinates.CartesianRepresentation(sat_r.T*u.km)
sats_teme = coordinates.SkyCoord(teme_p,frame='teme',obstime=t_all_sats.reshape(-1,1))
sats_itrs= sats_teme.transform_to(coordinates.ITRS(obstime=t_all_sats.reshape(-1,1)))
pypi.org/project/sgp4/
numpy.array
list
批量处理，如是单目标不需要这个函数

## Slide 13
我们自己的编目数据展示
空间目标编目数据

## Slide 14
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
  归算到同一时间，比对该数据是否符合某个目标的轨道
  方法：
    基于初轨根数比对
      轨道面接近、轨道内平运动时间间隔一致
      初轨精度会明显影响判定
    基于根数试探
    基于马氏距离
轨道识别和弧段关联
观测数据
目标轨道集合

## Slide 15
目标轨道识别方法-1：基于根数试探（吴连大方法）
  轨道初筛：
  轨道外推：
  坐标转换：
  线性拟合：
  判定准则：
轨道识别和弧段关联
观测量
目标轨道
（初轨轨道面精度较高，可省略）
总体思路：假定观测到的是这个目标，用该目标的根数试探
由目标轨道得到
由观测量得到
（GEO目标容易失效）

## Slide 16
轨道识别-2：基于马氏距离（Mahalanobis Distance)
  标度 n 维数据点与分布、数据点与数据点之间的“相似性”，利用协方差消除不同类型数据点的尺度信息
  数据点与正态分布 的距离：
  数据点与数据点的距离：
  ，可根据 分布的置信度设置合适的门限 D
轨道识别和弧段关联

## Slide 17
光学航迹属性（Optical Attributables）
  马氏距离：
  判定准则：𝐷𝑀<𝐷
轨道识别和弧段关联
协方差
利用拟合残差估计
目标轨道分布
轨道外推
测量矩阵
测量方程
线性拟合
短弧看作线性，将航迹压缩到时刻
观测量
光学航迹属性观测值
误差传播
测量空间误差
光学航迹属性计算值

## Slide 18
几个问题的探讨：
  （1）光学航迹属性是否需要采用大圆？
    理论上不需要
    实操中会更稳健
  （2）观测量比较充足且弧段时间跨度比较大时
    更准确方法拟合 以及协方差，并截取其中4×4的子矩阵
      认为二阶变化不准
      如果二阶变化准确，可以直接比对根数
轨道识别和弧段关联

## Slide 19
几个问题的探讨：
  （3）TLE不包含协方差怎么办？
    采用经验模型
轨道识别和弧段关联
 |  | 常数项 （公里） | 线性项 （公里/天） | 二次项 （公里/天2） | 拟合相关系数
LEO目标 | U方向 | 0.07900 | 0.10343 | 0.14264 | 1.00000
 | N方向 | 0.00900 | 0.01000 | 0.00010 | 1.00000
 | W方向 | 0.00843 | 0.02038 | 0.00002 | 0.99996
MEO目标 | U方向 | 0.07429 | 0.11839 | 0.00446 | 1.00000
 | N方向 | 0.00586 | 0.03926 | -0.00009 | 0.99999
 | W方向 | 0.01643 | 0.01888 | -0.00012 | 0.99996
HEO目标 | U方向 | 0.58900 | 0.02399 | 0.21720 | 1.00000
 | N方向 | 0.08171 | 0.13906 | 0.00413 | 0.99966
 | W方向 | 0.04314 | 0.13721 | -0.00136 | 1.00000
GEO目标 | U方向 | 0.16614 | 2.02029 | 0.06471 | 1.00000
 | N方向 | 0.08771 | 0.20929 | -0.00500 | 1.00000
 | W方向 | 0.33557 | 0.94507 | -0.04886 | 1.00000

## Slide 20
几个问题的探讨：
  （4）如果存在推力，距离定义可改为：最小控制能量
    假设空间目标存在推力，那么“任意”的轨道间都可以在消耗一定的能量条件下配对
    计算该距离需要：
      假设某种推力模式
      优化算法
轨道识别和弧段关联

## Slide 21
轨道识别和弧段关联
  基于马氏距离
    需要模块：B矩阵（测量矩阵、状态转移矩阵）计算
    门限选取：置信度
    优缺点：
      门限的物理意义不直观
      测量矩阵总能获得，适用于任意观测
      站心系下比较，受观测几何影响较大
      方案偏理论
  基于根数试探
    需要模块：初轨计算（也可以不要）
    门限选取：经验
    优缺点：
      二次处理/人工处理时缩放门限方便
      只适用于测角资料；
      未考虑观测数据和轨道的误差变化
      经过工程检验
目标轨道识别方法比较

## Slide 22
几种可能出现的候选集（记 S 为候选集的大小）：
  S = 1：直接标记该弧段（也存在错误可能）
  S = 0：将观测弧段标记为UCT，进入弧段间关联环节
  S ≥ 2：选距离最近的标记 / 都标记为UCT、多假设滤波……
UCT (Uncorrelated target / tracklet) 的处理
  弧段间关联（Track-Track Association, TTA）
  通常先定初轨，但初轨精度低，门限选取困难
  误判后的处理
  人工证认 / 非轨道数据证认
轨道识别和弧段关联
日常占比<2%
蕴含了丰富的态势信息
处理方式复杂
当前任务中最棘手的问题

## Slide 23
基于可行域（Admissible Region) 的弧段关联
  观测数据
  可行域
  任意元素与观测值唯一确定一个轨道状态量
关联方法：
  记两个待关联弧段为 和
  由 计算虚拟目标集
  计算最小距离 判定是否属于同一个目标
    在可行域中进行Delauney剖分、采样（保精度、减样本）
    以概率分布刻画可行域（例如混合高斯），应用优化方法
轨道识别和弧段关联
虚拟目标（Virtual Object）

## Slide 24
基于“聚类”的弧段关联：
  TTA中，仅回答“两个弧段是否归属于同一个空间目标”并不能解决UCT处理的问题，因为“两两”关系容易错（GEO）
  基于定轨的弧段聚类
    多组弧段相互之间串联定轨
    优化目标：弧段多、残差小
    迭代过程：弧段的加入与剔除
    可行解空间大（NP问题）
  基于图方法的弧段聚类
    定义Track-Track的某种“距离”
    构造图（Graph）
    应用Markov Clustering Algorithm
轨道识别和弧段关联
Notes: 能在多项式时间内验证出一个正确解的问题

## Slide 25
均值漂移聚类 Mean-shift clustering：
轨道识别和弧段关联
密度极大搜索算法
主要参数：窗口、带宽、核
均值漂移
均值漂移聚类
“点”“收敛中心”
带宽决定：聚类数量、局部极值、分辨率
弧段均值漂移聚类
“点” ：弧段
“中心”：轨道
“距离”：定轨

## Slide 26
编目库无法覆盖直径 < 10cm目标——空间碎片防护和预警失效
空间碎片增长来源：
  碰撞解体事件——碎片产生主要来源
  其它：燃烧产物、燃料泄露、表面脱落
基于以上建模和观测数据统计结果，建立空间碎片环境模型
  工程模型
      MASTER (ESA )
      ORDEM (NASA )
      SDPA (俄罗斯)
  长期演化模型
      DELTA (ESA)
      EVOLVE (NASA )
      LEGEND (NASA )
空间碎片环境模型
几个研究点：
  碰撞和解体模型
  轨道、区域长期密度和流量演化
  碎片云演化模型
  星座轨道的碎片演化问题

## Slide 27
盖伯德图 Gabbard diagram
  碎片云近地点和远地点高度相对轨道周期的变化情况
  分析碎片云团的高度和偏心率随时间变化特性
  左侧 ，右侧
空间碎片环境模型
左侧：受大气阻力作用明显
解体日期：2021.11.15

## Slide 28
目标识别（总成绩比例：10%）
  灵活运用本节以及前几节课内容，从观测航迹数据判定每条航迹是哪个目标。
  给出判定流程、门限阈值、结果以及自己的一些发现和探讨
  观测数据格式：
## 航迹编号
UTC时间，站心赤道坐标系赤经、赤纬，测站编号，0.0（不用管），目标星等
  数据集 https://git.nddc.pmo.ac.cn/linhouyuan/DAOSSA data_exercise_7
实习作业七