## Slide 1
人造天体动力学与空间态势感知
15 空间目标编目与空间碎片环境模型
林厚源 in 2023
linhouyuan@ustc.edu.cn
《人造卫星与空间碎片的轨道和探测》第7章
《空间碎片——模型与风险分析》
参考材料：

## Slide 2
编目
编目的基本流程
空间目标编目数据
空间碎片环境模型
提纲

## Slide 3
编目：
  按照一定的标准和规则，对某范围内信息资源每种实体的外部特征和内容特征进行分析、选择、描述，并予以记录成为款目，继而将款目按一定顺序组织成为目录（Catalogue）或书目（Bibliography）的过程。
空间目标编目：
  +数据更新
编目

## Slide 4
空间目标编目数据包含：
  基本信息：编号、名称、类型、国别、发射日期、发射场、陨落日期
  轨道信息：轨道根数、轨道协方差、预报模型
  特征信息：有效载荷、是否工作、外形结构、RCS、光学特征、面质比、轨控、姿控
编目数据维持
  编目轨道更新
  及时发现新的发射
  及时发现已有目标的轨道变化（变轨、陨落、解体）
编目

## Slide 5
编目定轨：
  观测数据+力学模型+最小二乘改进
  需要保证更新根数的成功率
  更注重初轨计算、数据关联
编目

## Slide 6
编目应用
编目

## Slide 7
航迹关联
目标轨道识别
轨道更新
UCT（Uncorrelated target/tracklet）处理
机动识别
编目的基本流程
总体流程图

## Slide 8
编目的基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
数量
资源
精度
一定编目精度情况下，怎样充分利用探测资源，最大化编目数量
一定编目数量和精度情况下，怎样最小化资源的使用
一定编目数量，怎样充分利用探测资源，最大化编目精度
约束优化问题，约束和目标在不同场景下相互替换

## Slide 9
编目的基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
简述目标探测是干啥的。
光学：获取图像数据
雷达：获取XX数据（查一下雷达的原始测量是什么）
探测的主要过程
跟踪
拍摄
存图

## Slide 10
编目的基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
主要过程：
图像预处理
动目标检测
航迹关联
天体测量

## Slide 11
编目的基本流程
观测调度
目标探测
测量
轨道确定
目标轨道识别
轨道改进
识别成功的航迹
编目更新
编目轨道
航迹数据
编目轨道
UCT关联
识别不成功的航迹
目标比对
新目标轨道
编目轨道

## Slide 12
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
已知：单个航迹、完整编目轨道库
光学属性计算：将单个航迹压缩到某个时刻
轨道分布外推：计算测量时刻的轨道状态分布
理想测量分布：将轨道状态分布投影到测量空间
马氏距离计算：计算理想测量与真实测量之间的马氏距离（Mahalanobis Distance)
决策

## Slide 13
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
光学航迹属性（Optical Attributables）：
如何计算?
  已知观测量为
  任意确定拟合时刻 (开始时刻、中间时刻、结束时刻都可以）
  线性拟合模型：,
  利用拟合残差估计
说明：当观测量比较充足时，并且弧段时间跨度比较大时，更准确的计算方法是拟合的子矩阵
协方差

## Slide 14
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
轨道分布外推
  已知初始轨道分布，用状态量、协方差表示：
  计算 时刻分布（状态转移矩阵的计算）
    轨道外推
    状态转移
    时刻分布
说明：状态转移矩阵本质上是对相流在参考解附近的线性近似，对于外推时间比较长、动力系统非线性程度较高等情形，可采用无迹变换（高斯非线性）、蒙特卡洛（非高斯、非线形）等方法对轨道分布进行外推

## Slide 15
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
理论测量分布
  已知 时刻轨道状态分布
  测量方程：
  协方差：=

## Slide 16
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
什么是马氏距离（Mahalanobis Distance)？
  用于标度数据点与分布、数据点与数据点之间的“相似性”，利用协方差，消除了不同类型数据点的尺度信息
  数据点与正态分布的距离：
  数据点与数据点的距离：
  ，其中是向量的维数

## Slide 17
编目的基本流程
目标轨道识别（Catalogue-Observation Association, COA）
计算观测值与理论计算值之间的距离
  已知观测值 ；计算值：
  基于，可根据分布的置信度设置合适的门限：
  当时，将计算值对应的空间目标作为观测值的候选集。
几种可能出现的候选集（记 为候选集的大小）：
  ：直接标记该弧段
  ：将观测弧段标记为UCT，进入弧段间关联环节
  ：选距离最近的标记、多假设滤波、……
日常占比<2%
蕴含了丰富的态势信息
处理方式复杂

## Slide 18
编目的基本流程
弧段间关联（Track-Track Association, TTA）
可行域（Admissible Region)
  记观测值为 ，可行域是的子集，可行域中任意元素与观测值一起，唯一确定一个轨道状态量
  能量约束： （绕地球轨道）
  近地点高于大气层：
  其他先验约束
虚拟目标（Virtual Object）的轨道外推
  从可行域中任意选取一个元素，与观测值一起构成虚拟目标的“轨道”
  该轨道可外推至任意时刻

## Slide 19
编目的基本流程
弧段间关联（Track-Track Association, TTA）
关联方法
  记两个待关联弧段为和
  计算虚拟目标集
  计算最小距离
  如果小于预设门限，则认为和属于同一个目标
如何计算
  在可行域中进行Delauney剖分、采样（保精度、减样本）
  以概率分布刻画可行域（例如混合高斯），从而应用优化方法

## Slide 20
编目的基本流程
回看COA与TTA
TLE不包含协方差怎么办？
  采用经验模型（参考许晓丽博士论文）
 |  | 常数项 （公里） | 线性项 （公里/天） | 二次项 （公里/天2） | 拟合相关系数
LEO目标 | U方向 | 0.07900 | 0.10343 | 0.14264 | 1.00000
 | N方向 | 0.00900 | 0.01000 | 0.00010 | 1.00000
 | W方向 | 0.00843 | 0.02038 | 0.00002 | 0.99996
MEO目标 | U方向 | 0.07429 | 0.11839 | 0.00446 | 1.00000
 | N方向 | 0.00586 | 0.03926 | -0.00009 | 0.99999
 | W方向 | 0.01643 | 0.01888 | -0.00012 | 0.99996
HEO目标 | U方向 | 0.58900 | 0.02399 | 0.21720 | 1.00000
 | N方向 | 0.08171 | 0.13906 | 0.00413 | 0.99966
 | W方向 | 0.04314 | 0.13721 | -0.00136 | 1.00000
GEO目标 | U方向 | 0.16614 | 2.02029 | 0.06471 | 1.00000
 | N方向 | 0.08771 | 0.20929 | -0.00500 | 1.00000
 | W方向 | 0.33557 | 0.94507 | -0.04886 | 1.00000

## Slide 21
编目的基本流程
回看COA与TTA
距离的定义（Track-Orbit、Track-Track)
  马氏距离
  最小控制能量：
    假设空间目标存在推力，那么“任意”的Track-Orbit或Track-Track都可以在消耗一定的能量条件下配对。此时，可将最小能量消耗定义为Track-Orbit或Track-Track的距离
    计算该距离需要：1、假设某种推力模式；2、优化算法

## Slide 22
编目的基本流程
回看COA与TTA
弧段的“聚类”：TTA中，仅回答“两个弧段是否归属于同一个空间目标”并不能解决UCT处理的问题
  “两两”关系容易错（GEO）
  找一条“轨道”，把多个短弧“串”起来
  “串”的准测：弧段多、残差小（优化目标相互制约）
  不知道一共有几“串”
  可行解空间大（NP问题）

## Slide 23
编目的基本流程
回看COA与TTA
基于图方法的弧段聚类：
  定义Track-Track的某种“距离”
  构造图（Graph）
  应用Markov Clustering Algorithm
Yanez, C., Dolado, J.C., Richard, P., Llamas, I., Lapasset, L., 2017. Optical measurements association using optimized boundary value initial orbit determination coupled with Markov clustering algorithm, in: 7th Europoean Conference on Space Debris.

## Slide 24
编目的基本流程
回看COA与TTA
均值漂移聚类：
Zhu, T., Wang, X., Zhang, J., Yu, S., Molotov, I., 2022. Mean-shift clustering approach to the tracklets association with angular measurements of resident space objects. Astron Comput 40, 100588
密度极大搜索算法
主要参数：窗口、带宽、核
均值漂移
均值漂移聚类
“点”“收敛中心”
带宽：聚类数量、局部极值、分辨率
弧段均值漂移聚类
“点”：弧段
“中心”：轨道
“距离”：定轨

## Slide 25
UCT处理
  生成初轨并保留一段时间
  人工证认
  非轨道数据证认
编目的基本流程

## Slide 26
常见编目数据：
space-track, celestrak，vimpel
空间目标编目数据

## Slide 27
SGP4模型
  发展历程
  主要摄动因素
预报程序的获取与应用
空间目标编目数据
根数计算：必须使用SGP4模型
如\bar{n}是古在由秀根数（书 P99-100）
SGP4-XP https://amostech.com/TechnicalPapers/2022/Astrodynamics/Payne_2.pdf

## Slide 28
轨道坐标系（混合坐标系）
  轨道计算：更接近惯性系
  引力场计算：更接近轨道计算时刻赤道
TEME
  历元平春分点：赤经岁差 μ+赤经章动 Δμ
  瞬时平春分点：赤经章动 Δμ
空间目标编目数据
现在看来：完全没必要

## Slide 29
NORAD网站使用（当前最完备、最开放）（实时性？精确性？）
  数据：TLE与OMM
空间目标编目数据

## Slide 30
空间目标编目数据

## Slide 31
空间目标编目数据

## Slide 32
空间碎片环境与流量分析
环境模型
空域划分
空间密度
速度分布
碰撞流量
空间碎片环境模型

## Slide 33
目标识别（总成绩比例：10%）
  依据观测航迹数据，判定每个航迹是哪个目标。给出判定流程、门限阈值、结果以及自己的一些发现和探讨。
  观测数据格式：
## 航迹编号
UTC时间，站心赤道坐标系赤经、赤纬，测站编号，0.0（不用管），目标星等
  数据集 https://git.nddc.pmo.ac.cn/linhouyuan/DAOSSA data_exercise_7
实习作业七